## Slide 1: Vihreä Vety
Pauli Jumppanen
(pauli.jumppanen@welho.com)
Teknologiateollisuus
Helsinki 14.04.2023

## Slide 2
Ominaisuuksia (1.0 baari)
  Alkuaihe (H) Alkalimetalli
  Molekyyli H2
  Molekyylipaino 2,02
  Moolimassa/atomipaino 1,00794 g/mol
  Moolitilavuus 11,42 cm3/mol
  Tiheys 0,08375 kg/m3
  Isotoopit:
    1H (H): Protium, 99,8 % maapallon vedystä
    2H (D): Deuterium (raskas vesi), 0,2% vedystä
    3H (T): Tritium, radioaktiivinen isotooppi
Termisiä ominaisuuksia (1.0 baarin paineessa)
  Sulamispiste - 259,14 0C (14,01 K)
  Kiehumispiste - 252,87 0C (20,28 K)
  Höyrystymislämpö 0,904 kJ/mol
  Ominaislämpö 14,29 kJ/kg K
  Lämmönjohtavuus 1,825 W/(mxK)
  Lämpöarvo
    Alempi lämpöarvo (LHV) 33,3 kWh/kg = 2,79 kWh/m3, = 120,0 MJ/kg
    Ylempi lämpöarvo (HHV) 39,4 kWh/kg = 2,36 kWh/m3 = 141,9 MJ/kg
VETY - ALKUAINE
Helsinki 14.04.2023

## Slide 3
Fossiiliset
polttoaineet,
Maakaasu
Öljy
Kivihiili
Metaani-
pyrolyysi
Höyry-
reformointi
Osittais-
hapetus
Autoterminen
reformointi
Kaasutus
CO2 erotus
W/G shift
CO2 erotus
CO2 tallennus
CO2 erotus
CO2 erotus
CO2 erotus
CO2 erotus
H2
H2
H2
H2
H2
VEDYN VALMISTUS FOSSIILISISTA POLTTOAINEISTA
Helsinki 14.04.2023

## Slide 4
Uusiutuvat
lähteet,
Veden hajotus
Biomassan
prosessointi
Fotolyysi
Elektrolyysi
Termolyysi
Termokemiallinen
Biokemiallinen
Vetyä kantavia tuotteita
AEL
PEM
SOEC
H2
H2
H2
H2
VEDYN VALMISTUS UUSIUTUVISTA LÄHTEISTÄ
H2
Bio-fotolyysi
Fermentointi
Esteröinti
Poltto/höyrytys
Kaasutus
Pyrolyysi
Helsinki 14.04.2023

## Slide 5
ERÄS VEDYN LAATULUOKITTELU
Helsinki 14.03.2023
Vähähiilinen
Pinkki
keltainen
Sininen
Turkoosi
Harmaa
Ruskea
Musta
Prosessointi + CCUS
Elektrolyysi
Eri menetelmiä
SMS + CCUS
Pyrolyysi
Biomassa + -kaasu
ydinvoima
Verkkosähkö
Maakaasu
Biomassa
SMR, POX, ATR
Kaasutus
Kaasutus
Maakaasu, öljy
ruskohiili
Musta hiili
Vihreä
Elektrolyysi
Vesi, aurinko, tuuli +

## Slide 6
Helsinki 14.04.2023
Chart: 
| Maakaasu | Öljy | Kivihiili | Uusiutuvat | Elektrolyysi
Sarake1 | 47 | 22 | 27 | 3.3 | 0.7
VEDYN VALMISTUS ERI RAAKA-AINEISTA
( Lähde: Irena 2022 )

## Slide 7
ERÄS VEDYN HINTASKENAARIO
(Useita lähteitä)
Helsinki 14.04.2023

## Slide 8
”VIHREÄN VEDYN” VALMISTUS
Helsinki 14.04.2023
Auringon valo
Auringon valo
Auringon lämpö
Biomassa
Biomassa
Aurinkosähkö
Tuulisähkö
Vesivoima
Vetyvarasto
Geoterminen
Fotobiologinen
Fotosähkökemiallinen
Termokemiallinen
Pyrolyysi
Kaasutus
Ydinvoima
Elektrolyysi

## Slide 9
VEDEN ELEKTROLYYSIN PÄÄVAIHTOEHDOT
Kenno | Lämpötila ( 0C ) | Paine ( bar ) | Hyötysuhde ( % LHV ) | Elektrodit | Elektrolyytti
AEL | 60 - 80 | 1 - 30 | 60 - 70 | Ni-pinnoitetut teräslevyt* | KOH / NaOH liuos
PEM | 50 - 80 | 30 - 80 | 60- 68 | Titaani, hiilikudos + Pt&Au katalyytit* | PFSA-kalvo
SOEC | 650 - 1000 | 1 | 75 - 90 | Sr dopattu LaFeO3 perovskiitti* | Y stabilisoitu ZrO2
* paljon muita vaihtoehtoja
Helsinki 14.04.2023

## Slide 10
Tyyppi | Neutroni- spektri | Jäähdytys | Lämpötila ( 0C ) | Paine | Moduuli (MWe) | Polttoaine | P-aine kierto | Tuote
GFR Kaasujäähdytteinen | nopea | helium | 850 | Korkea (7-15 MPa) | 1200 | U-238 + (U-235 tai Pu-239) | suljettu ”on site” | Sähkö + vety
LFR Lyijyjäähdytteinen | nopea | lyijy-vismutti | 480 - 800 | matala | 20 - 120 300 - 1200 600 – 1000 | U-238 + (U-235 tai Pu-239) | suljettu ”alue” | Sähkö + vety
MSR Sulasuola - nopea | nopea | Fluoridi- suolat | 700 - 800 | matala | 1000 | UF fluoridi-suolassa | suljettu | Sähkö + vety
MSR Korkea lämpötila | epi-terminen | Fluoridi- suolat | 750 – 1000 | matala | 1000 - 1500 | UO2- hiukkaisia prismassa | avoin | Vety
SFR Natriumjäähdytteinen | nopea | natrium | 500 – 550 | matala | 50 – 150 600 - 1500 | U-238 + MOX 1 | suljettu | Sähkö
SCWR Superkriittinen vesijäähdytteinen | terminen tai nopea | vesi | 500 - 625 | Erittäin korkea (30 MPa) | 300 – 700 1000 - 2000 | UO2 UO2 & PuO2 | avoin nopea | Sähkö
VHTR Erittäin korkean lämpötilan kaasureaktori | terminen | Helium (grafiitti-moderoitu) | 900- 1000 | Korkea (7-15 MPa) | 250 - 300 400 – 600 | TRISO 2 | avoin | Vety + sähkö
NELJÄNNEN SUKUPOVEN YDINREAKTORITYYPIT
( World Nuclear Association)
1 UO2-oksidin ja PuO2-oksidin seos
2 U-235: prismoja (kiviä) grafiittimatriisissa
Helsinki 14.04.2023

## Slide 11
VEDYN KYSYNTÄARVIO MAAILMASSA 2019 - 2070
( Lähde: Statista 2020 )
Chart: Miljoonaa tonnia
| 2019 | 2030 | 2040 | 2050 | 2070
Öljynjalostus | 38.4 | 32.9 | 25.1 | 16.9 | 7.8
Lämmitys | 0 | 2 | 13.2 | 26.6 | 27.4
Ammoniakki | 0 | 0 | 7.2 | 18.3 | 53.6
Teollisuus | 32.6 | 39.1 | 49.5 | 62.9 | 77.7
Sähkö | 0 | 4.7 | 6.4 | 55 | 72.9
Synteettiset | 0 | 6.9 | 15.5 | 40.8 | 121.5
Liikenne | 0 | 1.6 | 19.6 | 61.5 | 158.2
Helsinki 14.04.2023

## Slide 12
POWER-TO-X SÄHKÖPOLTTOAINEIDEN VALMISTUS
Helsinki 14.04.2023
Sähkö
Veden
elektrolyysi
Hiilidioksidin
talteenotto
Vety (H2)
CO2
H2 + CO +CO2
Fischer-Tropsch synteesi
10-80 bar
200-350 0C
Metanoli-synteesi
35-100 bar
200-300 0C
e-diesel
e-bensiini
e-etanoli
+ muita
e-metaani
Etyylialkoholi
Asetaatit
+ muita
FT-synteesi
(2n+1) H2 + n CO → Cn H(2n+2) + n H2O
Metanolisynteesi
CO 2 + 3 H 2 → CH 3OH + H 2O

## Slide 13
    Vedyn kysyntä ajanjaksolla 2020-2050 kasvanee 6-8 %:in vuosivauhtia kasvun pääalueina teollisuuden eri sektorit.
    Vihreän vedyn osuus voi nousta nykyisestä 1:stä %:sta n. 10 %:in ao. ajanjaksolla.
    Tärkeimpiä vihreän vedyn käyttökohteita tulevat olemaan lannoitteiden (ammoniakin), metallien (teräksen) ja synteettisten polttoaineiden valmistus.
    Elektrolyysi, katalyytit ja nanomateriaalit ovat tärkeimpiä vihreän vetyteknologian kehityskohteita. Teknologian kypsyminen vaatinee ainakin 2-3 vuosikymmenen ajanjakson.
    Kilpailukykyisten synteettisten polttoaineiden laajamittainen valmistus vihreästä vedystä edellyttäisi markkinahinnan alenemista tasolle 1,5 – 2,0 USD/kg, viides-kymmenesosaan nykytasosta. Tämä tapahtunee vasta 2050-luvulle tultaessa.
    Edullisen menetelmän halvan vihreän vedyn laajamittaiseen tuotantoon tarjoaa korkean lämpötilan höyryelektrolyysi (SOEC) toteutettuna yhdessä 4:nnen sukupolven pienydinvoimaloiden rakentamisen kanssa.
    Vetyyn varastoitunutta energiaa ei kannata palauttaa sähköksi. Edullisemmin ylimääräistä tuuli- ja aurinkosähköä voidaan varastoida rakennettuun vetyinfrastruktuuriin ja synteettisten polttoaineiden tuotantoon ja varastoihin.
    Ympäristönäkökohdat tulevat asettamaan rajoja tuuli- jaa aurinkoenergian tuotannon kiihtyvälle kasvulle.
Helsinki 14.04.2023
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

## Slide 14
Kiitoksia